Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра общепрофессиональных и технических дисциплин

Фонд оценочных средств

по дисциплине

«Инженерная и компьютерная графика»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Бузулук 2023

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общепрофессиональных и технических дисциплин

наименование кафедры

протокол № _6_от "_10_" _02_2023_г.

| Формируемые компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию | ПК*-7-В-1 Демонстрирует знание типовых этапов разработки и состав технической документации при проектировании объектов профессиональной деятельности ПК*-7-В-2 Выполняет чертежи, изображения и схемы способами графического представления объектов ПК*-7-В-6 Демонстрирует навыки работы в интерактивных графических 2D и 3D системах для выполнения и редактирования изображений и чертежей, составления спецификаций, отчетов, схем, оформления чертежно-конструкторских работ | Знать: - основные методы обработки графической информации; - общие положения формирования чертежей технических форм с соблюдением норм ЕСКД. | Блок А ( задания репродуктивного уровня Тестовые вопросы Вопросы для опроса |
|  |  | Уметь: - выполнять типовые чертежи технических форм с соблюдением норм ЕСКД с использованием компьютерных программ. | Блок В ( задания реконструктивного уровня Типовые задачи |
|  |  | Владеть: - основными приемами выполнения типовых чертежей технических форм в соответствии с ЕСКД с использованием основных пакетов обработки графической информации. | Блок С ( задания практико-ориенти- рованного и/или исследовательского уровня Индивидуальные творческие задания |

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

## Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением о фонде тестовых заданий: Фонд тестовых заданий по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» / сост. Горяйнова Т.А. – Бузулук: Бузулук. гуман.-технолог. институт (филиал) ОГУ, 2023. – 44 с.

ПК*-7 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию

Вопрос 1 (выбор одного правильного ответа)

Дальше других точек от горизонтальной плоскости проекций находится точка …

- A;

- B;

- С;

- D.

Ответ: 3

Вопрос 2 (выбор нескольких правильных ответов)

Прямоугольная аксонометрия окружности, лежащей в плоскости, параллельной одной из координатных плоскостей, верно показана на чертеже …

12

3 4

Ответ: 1, 3

Вопрос 3 (выбор одного правильного ответа)

На рисунке показан двухкартинный комплексный чертеж …

- прямой трехгранной призмы;

- наклонной трехгранной призмы;

- прямой трехгранной пирамиды;

- наклонной трехгранной пирамиды.

Ответ: 1

Вопрос 4 (выбор нескольких правильных ответов)

Геометрические фигуры, состоящие из соосных конуса и цилиндра, пересекаются плоскостью по двум эллипсам на рисунках …

1 2  3 4

Ответ: 1, 4

Вопрос 5 (выбор одного правильного ответа)

Сечение, выполненное плоскостью А-А, показано на рисунке …

1234

Ответ: 3

Вопрос 6 (установление соответствия)

Установите соответствие между начертанием и наименованием типа линии

| 1. Разомкнутая | 1. |
| --- | --- |
| 2. Штриховая | 2. |
| 3.Штрихпунктирная утолщенная | 3. |
| 4. Штрихпунктирная тонкая | 4. |

Ответ: 1-4, 2-1, 3-3, 4-2

Вопрос 7 (выбор одного правильного ответа)

Резьбовое соединение изображено в соответствии с ГОСТ 2.311 на рисунке …

123  4

Ответ: 4

Вопрос 8 (выбор нескольких правильных ответов)

В условном обозначении цилиндрического штифта Штифт 10h8х50 ГОСТ… указано..

1.	диаметр;

2.	поле допуска;

3.	длина;

4.	подгруппа материала.

Ответ: 1, 2, 3

Вопрос 9 (выбор нескольких правильных ответов)

Документ, который изготовляется на стадии разработки рабочей документации – это …

- чертеж общего вида;

- сборочный чертеж;

- чертеж детали;

- пояснительная записка.

Ответ: 2,3

Вопрос 10 (установление соответствия)

Установите соответствие между наименованием элемента электрической схемы и его графическим обозначением

| 1 Автоматический выключатель | 1. |
| --- | --- |
| 2 Выключатель нагрузки (рубильник) | 2. |
| 3 Тепловое реле | 3. |
| 4 Предохранитель | 4. |
| 5 Трансформатор тока | 5. |
| 6 Катушка реле | 6. |

Ответ: 1 - 2, 2 - 4, 3 - 1, 4 - 6, 5 - 3, 6 – 5

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел 1 Конструктивное отображение пространства

Вопрос 1 (ответ в свободной форме)

В чем заключается отличие действительной и приведенной аксонометрии?

Ответ: В приведенной аксонометрии один из показателей искажения приводят к единице и пересчитывают остальные. В действительной аксонометрии применяются точные показатели искажения.

Вопрос 2 (ответ словом, числом)

Плоский чертеж, на котором плоскости проекций со всем тем, что на них изображено, совмещены определенным образом называется…

Ответ: эпюр или эпюр Монжа.

Раздел 2 Кривые линии. Поверхности

Вопрос 3 (ответ словом, числом)

Кривая линия, которая не может быть совмещена с плоскостью всеми своими точками, называется _____________.

Ответ: пространственной или линией двоякой кривизны.

Раздел 3 Обобщенные позиционные задачи

Вопрос 4 (ответ в свободной форме)

В чем заключается способ преобразования чертежа – способ вращения?

Ответ: Способ вращения заключается в том, что положение данной геометрической фигуры относительно неподвижных плоскостей проекций изменяют посредством поворота ее вокруг некоторой оси.

Вопрос 5 (ответ в свободной форме)

Для построения недостающей проекции точки пересечения проецирующей прямой с плоскостью общего положения, необходимо…..

Ответ: провести вспомогательную прямую через точку, лежащую в заданной плоскости.

Раздел 4 Конструкторская документация. Оформление чертежей. Изображения

Вопрос 6 (ответ в свободной форме)

В чем заключается отличие разреза от сечения?

Ответ: В разрезе показывают, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. В сечении показывают только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Раздел 5 Соединения деталей

Вопрос 7 (ответ в свободной форме)

Для чего используют шпоночные соединения?

Ответ: Шпоночные соединения служат для закрепления на валу (или оси) вращающихся деталей (зубчатых колес, шкивов, муфт и т.п.), а также для передачи вращающего момента от вала к ступице детали или наоборот.

Раздел 6 Рабочие, сборочные чертежи. Электрические схемы

Вопрос 8 (ответ в свободной форме)

В чем отличие чертежа общего вида от сборочного чертежа?

Ответ: отличие в стадии проектирования изделия. На стадии разработки проектной документации чертежи сборочных единиц называют чертежами общих видов, а на стадии выполнения рабочей документации - сборочными чертежами.

Вопрос 9 (ответ словом, числом)

Чертеж, выполненный по правилам, установленным для сборочных чертежей, но с упрощенными изображениями называется …

Ответ: монтажный

Раздел 7 Автоматизация инженерно-графических работ

Вопрос 10 (ответ в свободной форме)

Чем отличается автоматизированное проектирование от автоматического?

Ответ: В системах автоматизированного проектирования часть функций выполняет человек, а автоматическими являются только отдельные проектные операции и процедуры. Слово «автоматизированный», по сравнению со словом «автоматический», подчёркивает участие человека в процессе.

## Блок В

В.1. Типовые задачи

Задача 1

На рисунке показан двухкартинный комплексный чертеж поверхности вращения. Как она образована?

Ответ: Поверхность получена вращением образующей n вокруг горизонтально-проецирующей линии – оси вращения i.

Задача 2

Проанализируйте  и выберите верное утверждение

- по умолчанию дуги создаются в направлении против хода часовой стрелки;

- по умолчанию дуги создаются в направлении по ходу часовой стрелки;

- при построении дуги может быть указано как положительное, так и отрицательное значение длины хорды.

- Ответ: 1, 3

Задача 3

Прямая l, изображенная на чертеже, ______плоскости, обоснуйте ответ.

Ответ: прямая l, изображенная на чертеже, перпендикулярна плоскости, так как на горизонтальной плоскости проекций ее проекция перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали плоскости, а на фронтальной – фронтальной проекции фронтали.

Задача 4

На рисунке представлены чертежи соединений. Назовите типы соединений

123  4

Ответ: 1 - винтовое, 2 -  шпилечное, 3 - болтовое, 4 – винтовое.

Задача 5

Проанализируйте решение задач, представленных на рисунках. Установите, на каком из них плоскость общего положения преобразована в плоскость уровня способом замены плоскостей проекций.

1.

2.

3.

4.

Ответ: 2

# Блок С

С.1 Индивидуальные творческие задания

Задание 1

Проанализируйте решение задачи, представленное на рисунке. Назовите условие задачи и способ ее решения. Правильно ли обозначены проекции на чертеже.

Ответ: Даны плоскости общего положения: первая задана двумя параллельными прямыми a и b, вторая двумя пересекающимися прямыми f  и h, причем прямая f  - фронталь, а прямая h – горизонталь. Определяется линия пересечения заданных плоскостей, путем  введения вспомогательных проецирующих плоскостей W и Г. На чертеже перепутано наименование проекций f1 и h1.

Задание 2

Укажите последовательность создания многоугольника, описанного вокруг окружности, при автоматизированном черчении.

Ответ: вызываем команду МН-Угол; вводим число сторон; указываем центр многоугольника.

задаем параметр размещения; задаем радиус описанной окружности;

Задание 3

При выполнении чертежа детали используются различные типы линий. Укажите типы линий, обозначенные цифрами и для чего они использованы.

Ответ: 1 – сплошная толстая линия, для обозначения контура сечения А-А, 2 - сплошная тонкая линия, для обозначения квадрата; 3 - сплошная волнистая, для обозначения местного разреза; 4 – штриховая, для обозначения невидимого контура; 5 – разомкнутая, для обозначения линии сечения.

Задание 4

Дан установочный ортогональный чертеж цилиндра. Назовите основные действия для построении косоугольной аксонометрии цилиндра в нужном порядке.

Ответ: 1 построение и градуирование аксонометрических осей;

2 построение вторичной проекции фигуры;

3 построение аксонометрической проекции фигуры.

Задание 5

Определите тип электрической схемы и укажите ее основные элементы

| Ответ: Электрическая схема принципиальная. G - генератор (ЭДС); |  |
| --- | --- |

F - предохранитель;

S - автоматический выключатель;

P - амперметр;

R1- сопротивление (резистор);

R2 - переменное сопротивление (потенциометр);

E1, E2 - лампы накаливания.

Блок D

Вопросы к зачету

- Способы задания прямой линии, положения прямой линии относительно плоскости проекций.

- Взаимное расположение двух прямых линий.

- Способы задания плоскости.

- Следы плоскости, правила их построения.

- Позиционные задачи: взаимопринадлежность точки, прямой и плоскости.

- Многогранники: образование поверхностей, задание на эпюре Монжа, видимость ребер.

- Способы преобразования чертежа: способ замены плоскостей проекций.

- Способы преобразования проекций: способ вращения

- Основные виды аксонометрических проекций.

- Построение аксонометрических изображений.

- Типы линий чертежа.

- Нанесение размеров на чертежах.

- Масштабы.

- Простые разрезы.

- Сложные разрезы.

Вопросы к экзамену

- Соединения штифтовые, шпоночные.

- Разъёмные соединения.

- Профили резьб и их основные параметры.

- Цилиндрические зубчатые колеса, их элементы.

- Изображение и обозначение резьбы.

- Изображение зубчатых передач.

- Конструкторские документы и стадии их разработки.

- Сборочные чертежи.

- Рабочие чертежи.

- Типы электрических схем. Общие правила выполнения схем.

- Графические обозначения на электрических схемах.

- Автоматизация инженерно-графических работ. Растровая и векторная графика.

- Принципы работы в системе автоматизированного проектирования.

- Режимы рисования и редактирования изображений в системе автоматизированного проектирования.

- Режимы обеспечения вывода надписей и размеров. Штриховка в системе автоматизированного проектирования.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота выполнения тестовых заданий; Своевременность выполнения; Правильность ответов на вопросы; Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 90 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание устного ответа на практическом занятии

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота изложения теоретического материала; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; Степень осознанности, понимания изученного Глубина/полнота рассмотрения темы; Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание выполнения практической задачи

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота выполнения; Своевременность выполнения; Последовательность и рациональность выполнения; Самостоятельность решения; Способность анализировать и обобщать информацию. Способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; Характер представления результатов (наглядность, оформление чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ). | Студент выполнил задание правильно и в полном соответствии с ГОСТ. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Хорошо |  | Студент выполнил задание с небольшими неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Удовлетворительно |  | Студент выполнил задание с существенными неточностями и отступлениями от ГОСТ. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задания в рамках усвоенного учебного материала. |
| Неудовлетворительно |  | При выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | 1 Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. 2 Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. 3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Не зачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание ответа на экзамене

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и практических занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Практическая работа заключается в выполнении обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на совершенствование компетенции обучающихся и на уровне, необходимом для бакалавров. Практические задания обучающиеся представляют в письменном виде. Тематика и содержание практических занятий представлены в методических указаниях к данному виду работы и соответствует рабочей программе дисциплины.

ИТЗ выполняются учащимися (индивидуально или по группам) под руководством и наблюдением преподавателя. Сущность метода выполнения работ состоит в том, что учащиеся, изучив теоретический материал, выполняют практические упражнения по применению этого материала на практике, вырабатывая, таким образом, разнообразные умения и навыки. Контрольная работа является самостоятельным видом работ, выполняемых индивидуально каждым обучающимся.

Таблица  - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и творческие задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Moodle. | Комплект задач и заданий |
| 2 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 30 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % и более правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 3 | Зачет | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Работы студента может быть принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем учебного предмета по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента –«зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. | Перечень вопросов для контроля |
| 4 | Экзамен | В экзаменационный билет включены один теоретический вопрос и два практических задания, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в устной форме. На ответ и решение задач студенту отводится 40 минут. По итогам выставляется оценка с учетом шкалы оценивания. | Перечень вопросов для контроля |