Минобрнауки России

Бузулукский гуманитарно-технологический институт

(филиал) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей

Фонд

оценочных средств

по дисциплине «Энергоресурсосбережение на транспорте»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

(код и наименование направления подготовки)

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча)

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2019

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов по дисциплине «Энергосресурсосбережение на транспорте»

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

общей инженерии

наименование кафедры

Протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Первый заместитель директора по УР

_____________________________________Е.В. Фролова__________________

подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Ст. преподаватель____________________       М.А. Майоров__________________

должность                             подпись                        расшифровка подписи

# Раздел 1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Формируемые компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций | Виды оценочных средств/ шифр раздела в данном документе |
| --- | --- | --- |
| ОПК – 2 владение научными основами технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | Знать: - способы экономии моторного топлива, смазочных материалов, шин и агрегатов а также основные пути ресурсосбережения на автомобильном транспорте; - способы ресурсосбережения производственно-технологической базы предприятия с учетом специфики технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые вопросы А.1 Вопросы для опроса |
|  | Уметь: - анализировать научную литературу с целью использования основ ресурсосбережения технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи /Блок Б.1 Темы практических работ/ Б.2 |
|  | Владеть: - навыками экспериментального и аналитического исследования методов улучшения технологических процессов в области эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.0 Индивидуальные творческие задания |
| ПК-42 способность использовать в практической деятельности технологии текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики | Знать: - содержание понятий и классификацию ресурсов по видам и группам; - способы экономии ресурсов при текущем ремонте и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики; | Блок A – задания репродуктивного уровня А.0 Тестовые вопросы А.1 Вопросы для опроса |
|  | Уметь: - определять нормы потребления основных видов ресурсов, применяемых при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации автотранспорта; - применять и выбирать материалы необходимы при эксплуатации и ремонте транспортных машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения, с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости. | Блок B – задания реконструктивного уровня Типовые задачи /Блок Б.1 Темы практических работ/ Б.2 |
|  | Владеть: - навыками по использованию в практической деятельности технологий сбережения ресурсов в ходе выполнения технологического процесса текущего ремонта и технического обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на основе использования новых материалов и средств диагностики - навыками рационального использования природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов систем и элементов | Блок C – задания практико-ориентированного и/или исследовательского уровня С.0 Индивидуальные творческие задания |

# Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Блок А

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработанный и утвержденный в соответствии с Положением «О формировании фонда тестовых заданий по дисциплине»

Раздел № 1. Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики.

К бензинам предъявляются следующие требования:

А) Обеспечение нормального и полного сгорания смеси без детонации;

Б) Образование горючей смеси необходимого состава и обеспечение бесперебойной подачи в систему питания;

В) Отсутствие коррозионного воздействия на детали двигателя, незначительное нагароотложение и сохраняемость;

Г) Все выше перечисленные.

Альтернативные топлива делятся на:

А) Топлива нефтяного и не нефтяного происхождения;

Б) Топлива растительного происхождения;

В) Топлива органического происхождения.

При работе на загородных маршрутах нормы расхода …..

А) Снижаются на 20%;

Б) Повышаются на 20%;

В) Снижаются на 15%;

Состояние дороги не влияет на расход топлива.

Нормы расхода топлива повышаются зимой в южных районах на:

А) 10

Б) 20

В) 30

Г) 40

При обучении вождению на учебных автомобилях расход топлива увеличивается на:

А) 10

Б) 20

В) 30

Г) 40

Групповое нормирование разрабатывается:

А) С учетом структуры парка;

Б) С учетом грузооборота, и общего пробега;

В) Линейных норм и фактического расхода топлива за отчетный год;

Г) С учетом всех факторов приведенных выше.

Способы переработки продуктов и отходов автотранспортного производства?

А) Переплавка металлических деталей и узлов;

Б) Переработка пластмасс и полимерных материалов;

Г) Вторичное использование масел и технических жидкостей после их регенерации;

Все вышеперечисленное.

Альтернативными видами топлива являются:

А) Бензин А-76, Б-70, АИ-95, АИ-92.

Б) Пропан-бутан, водород, метан, метанол;

В) Дрова, опавшие листья, биогаз;

Г) Все перечисленное выше.

Методы снижения токсичности отработавших газов включают:

А) Методы изменения конструкции, технологии производства и регулирования двигателей внутреннего сгорания;

Б) Применение альтернативных видов топлива;

В) Очистка выхлопных газов от токсичных веществ;

Г) Все перечисленное выше.

На любое транспортное предприятие, функционирующее на рынке, действуют законы рынка, позволяющие регулировать деятельность в определенных рамках, укажите что характерно для ЗАКОНА убывающей доходности:

А) отражает тот факт, что при ограниченности ресурсных и технологических возможностей не все потребности общества (покупателей) могут быть удовлетворены

Б) начинает действовать при замене фирмой в процессе деятельности одного вида услуг другим (дополнительным)

В) увеличение некоторых переменных затрат (например, труда и материалов) по отношению к неизменным затратам (земля, основные фонды) приводит к увеличению производства продукции.

На любое транспортное предприятие, функционирующее на рынке, действуют законы рынка, позволяющие регулировать деятельность в определенных рамках, укажите что характерно для ЗАКОНА стоимости :

А) отражает результат взаимодействия спроса и предложения на рынках товаров и услуг, т. е. результат взаимодействия различных независимых друг от друга факторов производства и потребителя.

Б) относится к психологической стороне человеческой деятельности, т. е. к внутренней индивидуальной оценке стоимости (полезности) товара каждым покупателем.

В) начинает действовать при замене фирмой в процессе деятельности одного вида услуг другим (дополнительным)

Месячный (среднемесячный) объём (количество, норма) потребления электрической энергии, установленный на одного человека, проживающего в многоквартирном или частном жилом доме при отсутствии приборов учёта это:

а) норматив потребления электрической энергии;

в) потребление на человека;

с) объем месячный электрический;

d) электроемкость.

Свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторого времени или при выполнении определённого объема работы без вынужденных перерывов в заданных условиях эксплуатации:

а) надежность;

в) безотказность;

с) работоспособность;

d) функциональность.

Своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования должен обеспечить:

а) потребитель;

в) энергетическая компания;

с) электролаборатория.

Задача 1 :

Определите годовое электропотребление жилого дома, если среднесуточное потребление электроэнергии составляет 150 кВт∙ч.

11. Укажите примерное потребление энергии на душу населения в наше время:

а) 5 ГДж/чел в год;

в) 10 ГДж/чел в год;

с) 50 ГДж/чел в год;

d) 180МДж/чел в год;

е) 180 ГДж/чел в год.

Задача2: Определите годовую потребность в каменном угле тепловой электростанции, если она вырабатывает в год 1927200 МВт∙ч электроэнергии, а удельный расход топлива составляет 400 гр/кВт∙ч.

Раздел № 2. Виды ресурсов и их классификация.

Для характеристики производственно-технической базы АТП применяются обобщающие показатели к которым можно отнести:

А) материально-технические ресурсы

Б) финансовые ресурсы

В) кадры научных, инженерно-технических работников, ремонтных и вспомогательных рабочих

Г) все ответы верны

Для характеристики производственно-технической базы АТП применяются частные показатели к которым можно отнести:

А) число рабочих постов, приходящихся на 1 млн км суммарного пробега;

Б) капиталовложения в ПТБ, приходящиеся на один автомобиль

соотношение стоимости активной (подвижной состав) и пассивной (производственная база) частей фондов.

Нормы расхода масел  на 100 л расхода топлива установлены в:

А) в литрах

Б) в килограммах

В) граммах

литр на километр пробега

Нормы расхода смазок  на 100 л расхода топлива установлены в:

А) в килограммах

Б) в литрах

В) граммах

Очень важным направлением оптимизации работы системы освещения АТП с целью снижения расхода электроэнергии является:

А) разбивка на отдельные группы всего количества устанавливаемых в помещении светильников

Б) разработка мероприятий по улучшению системы естественного освещения

В) выполнение производственных работ только в дневное время суток

К технико-организационным мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) широкое внедрение экономных методов вождения автотранспортной техники, что даст экономию в пределах 10…20 %;

Б) шире использовать усовершенствования, ведущие при движении подвижного состава к понижению аэродинамического сопротивления, дефлекторы-обтекатели, особенно для автопоездов, технические фартуки для легковых автомобилей и т. д.;

В) разработка системы оптимальных скоростей для всех классов грузовых и легковых автомобилей, автобусов.

К технико-организационным мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) совершенствовать дорожную сеть, что позволит повысить скорость и безопасность движения и в результате экономить до 30 % топлива;

Б) совершенствование планирования;

В) соблюдение правил эксплуатации, которые должны учитывать ее экологические последствия, совершенствование технического обслуживания (ТО) и ремонта

К социально-экономическим мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) взаимосвязь системы заработной платы с качеством и количеством труда по принципу: ставка + доплата за качество и своевременность доставки + премия за экономию + премия за хорошее состояние подвижного состава + сверхурочные +

Б) шире использовать усовершенствования, ведущие при движении подвижного состава к понижению аэродинамического сопротивления, дефлекторы-обтекатели, особенно для автопоездов, технические фартуки для легковых автомобилей и т. д.;

В) соблюдение правил эксплуатации, которые должны учитывать ее экологические последствия, совершенствование технического обслуживания (ТО) и ремонта

Система оборотного водоснабжения создает предпосылки для внедрения бессточной, замкнутой системы водопользования для технических нужд и позволяет сократить расход воды

А) в 30…50 раз.

Б) в 15…20 раз.

В) в 5…15 раз.

Укажите какие задачи входят в основные для развития энергосистем;

а) Повышение энергонасыщенности источников;

в) Повышение пропускной способности сетей и снижение потерь в них;

с) Повышение эффективности использования (преобразования энергии из одного вида в другой);

d) Обеспечение бесперебойности (надежности) снабжения;

е) Обеспечение доступности энергии в любой точке;

f) Все перечисленные;

g) Ни одна из перечисленных.

Широкое внедрение в народное хозяйство электрической энергии, вырабатываемой централизованно на электростанциях, объединенных линиями электропередачи в энергосистемы это:

а) электрификация;

в) электроснабжение;

с) электроэнергетика

d) энергосистема.

Укажите страну, обладающую наибольшими запасами каменного угля:

а) Китай;

в) Австралия;

с) США;

d) Россия.

Укажите как называют кривую, характеризующую рост эмиссии парниковых газов:

а) гиперболоид;

в) кривая хоккейной клюшки;

с) кривая Больцмана;

d) прямая газовая.

Укажите последовательность превращения энергии в ТЭС:

а) механическая энергия – электроэнергия;

в) тепло – механическая энергия – электроэнергия;

с) химическая энергия – электроэнергия;

d) тепло топлива – мех. энергия – электроэнергия.

Условное топливо — принятая при расчетах единица учёта органического топлива, его теплота сгорания:

а) 29,3 МДж (7000 ккал);

в) 55 МДж (13139,5 ккал);

с) 1 МДж (238,9 ккал);

d) 1 ккал (0,0041,9 МДж).

Теплотворная способность 1 кг мазута:

а) 29,3 МДж (7000 ккал);

в) 39,2 МДж (9365,2 ккал);

с) 1 МДж (238,9 ккал);

d) 1 ккал (0,0041,9 МДж).

По назначению электрические сети различают:

а) питающие и распределенные;

в) распределительные и питаемые;

с) питающие и питаемые;

d) питающие и распределительные.

Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров работы электропотребителя является:

а) Нормальным режимом потребителя электрической энергии;

в) Номинальным режимом потребителя электрической энергии;

с) Послеаварийным режимом потребителя электрической энергии;

d) ни одним из приведенных режимов.

Раздел № 3. Общие принципы и пути ресурсосбережения на автомобильном транспорте.

К экологическому критерию эффективности транспорта относят

А) соблюдение правил эксплуатации автомобильного транспорта, своевременное ТО и Р

Б) снижение токсичности выхлопных газов двигателей, работающих на нефтяном топливе.

В) усиление контроля за работой АЗС как со стороны государственных органов, так и со стороны общественности

Согласно «Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» РАСХОД ТОПЛИВА при работе, требующей частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров (при условии, что на один километр пробега приходится более одной остановки, при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются)

А) увеличивается до 20%

Б) увеличивается до 10%

В) остается неизменным

К основным функциям автоматизированных систем управления освещением относят:

А) Точное поддержание искусственной освещенности в помещении на заданном уровне

Б) Учет естественной освещенности в помещении

В) Учет времени суток и дня недели

Г) все варианты верны

Приточная вентиляция это:

А) система вентиляции, обеспечивающая подачу в помещение наружного воздуха, подогреваемого в холодный период года.

Б) система вентиляции обеспечивающая удаление из помещения воздуха, содержащего вредные выделения.

В) воздухообмен в помещениях, происходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха при открывании форточек, фрамуг и дверей.

Г) воздухообмен в помещениях, происходящий с помощью вентиляторов.

Вытяжная вентиляция это:

А) система вентиляции, обеспечивающая подачу в помещение наружного воздуха, подогреваемого в холодный период года.

Б) система вентиляции обеспечивающая удаление из помещения воздуха, содержащего вредные выделения.

В) воздухообмен в помещениях, происходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха при открывании форточек, фрамуг и дверей.

Г) воздухообмен в помещениях, происходящий с помощью вентиляторов.

Естественная вентиляция это:

А) система вентиляции, обеспечивающая подачу в помещение наружного воздуха, подогреваемого в холодный период года.

Б) система вентиляции обеспечивающая удаление из помещения воздуха, содержащего вредные выделения.

В) воздухообмен в помещениях, происходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха при открывании форточек, фрамуг и дверей.

Г) воздухообмен в помещениях, происходящий с помощью вентиляторов

Искусственная (механическая) вентиляция это:

А) система вентиляции, обеспечивающая подачу в помещение наружного воздуха, подогреваемого в холодный период года.

Б) система вентиляции обеспечивающая удаление из помещения воздуха, содержащего вредные выделения.

В) воздухообмен в помещениях, происходящий под влиянием разности давлений наружного и внутреннего воздуха при открывании форточек, фрамуг и дверей.

Г) воздухообмен в помещениях, происходящий с помощью вентиляторов

Системы вентиляции предназначенные для удаление вредных веществ непосредственно у источника их образования называются:

А) Системы общеобменной вентиляции

Б) Системы местной (локальной) вентиляции

В) Системы кондиционирования

Тепловой насос применяется:

а) для отопления помещений, нагрева воды в бассейнах, получения тепла для других технологических процессов за счет низкопотенциального тепла;

в) в качестве установки для плавления металлов;

с) в качестве холодильника.

Совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией различных ее потребителей. Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения, называется:

а) электрификация;

в) система электроснабжения;

с) электроэнергетика

d) ТЭК.

Цель применения рециркуляции отработавших газов заключается в:

- снижение концентрации оксидов азота на режимах средних нагрузок

- снижение концентрации монооксида углерода на режимах средних нагрузок

- снижение концентрации оксидов азота на режимах малых и, средних нагрузок

- снижение концентрации углеводородов на режимах малых и средних нагрузок

Применение рециркуляции отработавших газов наиболее эффективно на режимах:

- средних нагрузок

- средних и малых нагрузок

- средних и высоких нагрузок

- высоких нагрузок

Максимальная степень эффективной рециркуляции составляет:

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

Степень рециркуляции определяется по формуле:

- Rc=MR/(MR+M*100%)

- Rc=MR/(MR+Mт+M*100%)

- Rc=Mт/(MR+M*100%)

- Rc=Mт/(MR+Mт+M*100%)

Физико-химический эффект применения рециркуляции заключается в:

- увеличение концентрации углеводородов в результате увеличения межцикловой неидентичности

- уменьшение концентрации оксидов азота вследствие уменьшения температуры сгорания

- уменьшение температуры сгорания вследствие роста теплоемкости смеси

- уменьшение температуры сгорания вследствие разбавления смеси более холодными продуктами сгорания

При рециркуляции уменьшается выброс:

углеводородов и оксидов азота

- оксидов азота

- монооксида углерода

- оксидов азота и углерода

Для бензиновых двигателей характерны следующие значения относительных выбросов:

- СО - 0,01...0,5%; СН - 0,01...0,5%; NOx - 0,1.-1,0%; сажа - до20000 мг/м3

- СО - 0,2...2%; СН - 0,1...10%; NOx - 0,05...0,5%; сажа - до 100 мг/м3

- СО - 0,1...10%; СН - 0,2...2%; NOx - 0,05...0,5%; сажа – до 20000 мг/м3

- СО - 0,1...10%; СН - 0,2...2%; NOx - 0,05...0,5%; сажа - до 100мг/м3

Для дизельных двигателей характерны следующие значения относительных выбросов:

  - СО - 0,01...0,5%; СН - 0,01...0,5%; NOx - 0,1...1,0%; сажа – до 20000 мг/м3

  - СО - 0,2...2%; СН - 0,1 — 10%; NOx - О,О5...О,5%; сажа - до 100 мг/м3

  - СО - 0,1...10%; СН - 0,2...2%; NOx - 0,05...0,5%; сажа – до 20000 мг/м3

  - СО - 0,1... 10%; СН - 0,2...2%; NOx - 0,05...0,5%; сажа - до 100 мг/м3

Увеличение коэффициента избытка воздуха (с 0,7 до 1,0) бензиновых ДВС приводит к:

- росту выбросов углеводородов и диоксида углерода, снижению выбросов оксидов азота и монооксида углерода

- росту выбросов оксидов азота и диоксида углерода, снижению выбросов углеводородов и монооксида углерода

- росту выбросов оксидов азота и монооксида углерода, снижению выбросов углеводородов и диоксида углерода

- росту выбросов оксидов углерода, снижению выбросов углеводородов и оксидов азота

Причина изменения выбросов СО при увеличении коэффициента избытка воздуха заключается в:

- уменьшении полноты сгорания

- увеличении относительного количества кислорода

- увеличении степени диссоциации диоксида углерода

- эффекте «закалки» концентрации оксидов азота

Увеличение коэффициента избытка воздуха приводит к:

- увеличению количества углеводородов с обеднением смеси

- увеличению количества углеводородов с обеднением смеси и некоторому их снижению для бедных смесей

- снижению количества углеводородов с обеднением смеси и некоторому их росту для бедных смесей

- снижению количества углеводородов с обеднением смеси

Причина изменения выбросов СН при увеличении коэффициента избытка воздуха заключается в:

- уменьшение эффекта межцикловой неидентичности рабочих процессов

- увеличение температуры сгорания

- увеличение полноты сгорания вследствие роста количества кислорода

- увеличение полноты сгорания вследствие уменьшения зоны гашения пламени и роста температуры сгорания

Раздел № 4. Организация и технология сбережения ресурсов технологического процесса.

При подборе энергосберегающего оборудования учитываются следующие факторы:

А) качество, долговечность оборудования и его компонентов

Б) наличие у оборудования разного рода особенностей, являющихся следствием использования последних технологических инноваций и обеспечивающих более высокую производительность, дополнительные удобства в эксплуатации

В) надежность и репутация конкретного производителя, поставщика

Г) все варианты верны

Предприятия автомобильного транспорта являются активными потребителями тепловой энергии на:

А) производственно-технологические нужды

Б) коммунально-бытовые нужды

В) все варианты верны

К коммунально-бытовым  нуждам тепловой энергии предприятия автомобильного транспорта относят:

А) мойка автомобилей водой с температурой 50…70 градусов

Б) обогрев в холодное время автомобилей при постановке на смотровые канавы

В) отопление производственных и служебных помещений

К производственно-технологическим нуждам тепловой энергии предприятия автомобильного транспорта относят:

А) промывка ремонтируемых деталей автомобилей моющим раствором и водой с температурой 80…90 градусов

Б) мойка автомобилей водой с температурой 50…70 градусов

В) отопление производственных и служебных помещений

Г) отопление постов и участков производства

Плотность теплоизоляционных материалов это:

А) это величина нагрузки (кПа), вызывающей изменение толщины изделия на 10%

Б) отношение массы сухого материала к его объему, определенному при заданной нагрузке (кг/м3)

В) способность материала изменять толщину под действием заданного давления.

Прочность на сжатие теплоизоляционных материалов это:

А) отношение массы сухого материала к его объему, определенному при заданной нагрузке (кг/м3).

Б) это величина нагрузки (кПа), вызывающей изменение толщины изделия на 10%.

способность материала изменять толщину под действием заданного давления.

Сжимаемость теплоизоляционных материалов это:

А) способность материала изменять толщину под действием заданного давления.

Б) это величина нагрузки (кПа), вызывающей изменение толщины изделия на 10%.

В) отношение массы сухого материала к его объему, определенному при заданной нагрузке (кг/м3)

Морозостойкость теплоизоляционных материалов это:

А) способность материала в насыщенном влагой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения.

способность материала обеспечивать диффузионный перенос водяного пара.

способность материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения, нарушения структуры, прочности и других его свойств.

Паропроницаемость теплоизоляционных материалов это:

А) способность материала в насыщенном влагой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения.

Б) способность материала обеспечивать диффузионный перенос водяного пара.

В) способность материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения, нарушения структуры, прочности и других его свойств.

Раздел № 5. Экономия моторного топлива.

Огнестойкость теплоизоляционных материалов это:

А) способность материала в насыщенном влагой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без признаков разрушения.

Б) способность материала обеспечивать диффузионный перенос водяного пара.

способность материала выдерживать воздействие высоких температур без воспламенения, нарушения структуры, прочности и других его свойств.

К технико-организационным мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) форсировать массовое производство и установку нерегулируемых контрольно-измерительных приборов (таксометров, тахографов, регистраторов давления воздуха в шинах и особенно топливомеров с функцией GPS);

Б) взаимосвязь системы заработной платы с качеством и количеством труда по принципу: ставка + доплата за качество и своевременность доставки + премия за экономию + премия за хорошее состояние подвижного состава + сверхурочные + …;

В) соблюдение правил эксплуатации, которые должны учитывать ее экологические последствия, совершенствование технического обслуживания (ТО) и ремонта

К социально-экономическим мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) разработка научно обоснованной нормативной сетки распределения и контроля горюче-смазочных материалов, отпускаемых автохозяйствам; заинтересовывание руководителей всех звеньев в экономном расходовании топлива, усиление их персональной ответственности, введение действенных стимулов для водителей транспортных средств за экономию топлива

Б) совершенствовать режим дорожного движения, устанавливать дублирование светофоров, сетки заграждения, ускорять сооружение подземных переходов, объездных путей, развязок дорог. Эти и другие аналогичные мероприятия в конечном итоге могут повысить топливную экономичность в городских условиях до 10 %;

В) расширять сектор эксплуатации автоприцепов и автопоездов

Согласно «Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» расход топлива в зимний период:

А) уменьшается от 5% до 20% (в зависимости от климатических районов)

Б) увеличивается от 5% до 20% (в зависимости от климатических районов)

увеличивается от 20% до 30% (в зависимости от климатических районов)

К производственно-техническим  мероприятиям по экономии моторного топлива относятся

А) разработка научно обоснованной нормативной сетки распределения и контроля горюче-смазочных материалов, отпускаемых автохозяйствам; заинтересовывание руководителей всех звеньев в экономном расходовании топлива, усиление их персональной ответственности, введение действенных стимулов для водителей транспортных средств за экономию топлива

Б) шире использовать усовершенствования, ведущие при движении подвижного состава к понижению аэродинамического сопротивления, дефлекторы-обтекатели, особенно для автопоездов, технические фартуки для легковых автомобилей и т. д.;

В) соблюдение правил эксплуатации, которые должны учитывать ее экологические последствия, совершенствование технического обслуживания (ТО) и ремонта

Степень удовлетворения потребностей в перевозках при наиболее рациональном использовании ресурсов это:

А) Показатель эффективности транспорта

Б) Критерий эффективности транспорта

Параметр эффективности транспорта

Раздел № 6. Рациональное использование смазочных материалов.

К экологическому критерию эффективности транспорта относят

А) усиление контроля за работой АЗС как со стороны государственных органов, так и со стороны общественности

Б) отказ от использования традиционных видов топлива и переход на альтернативные

В) экономное использование жидкого топлива

Топлива нефтяного происхождения делятся на:

А) Сжиженные нефтяные газы, сжатые сопутствующие газы;

Б) Сжатый природный газ, газоконденсатное топливо;

Спирты и водород;

Аргон и углекислый газ.

Водород, как топливо получают:

А) Из водородных месторождений;

Б) Перегонкой продуктов брожения;

В) Электролизом воды или солей;

Г) Вырабатывается из злаков, картофеля, сахарного тростника.

Экономный расход ТСМ предполагает:

А) Точный и оперативный учет;

Б) Систематический анализ расхода топлива каждым водителем;

В) Учет расхода ТСМ по путевому листу;

Г) Бухгалтерский и оперативный учет ТСМ.

Линейное нормирование расхода ТСМ заключается в том, что:

А) Расход топлива поставлен в прямую зависимость от транспортной работы;

Б) Расход топлива зависит от режима эксплуатации автомобиля;

В) Расход топлива зависит от объема заправки автомобиля перед рейсом;

Групповая норма это:

А) Расход топлива на 100 км пробега;

Б) Расход топлива на тонно - километр транспортной работы;

В) Расход топлива с учетом маневрирования в ограниченном пространстве;

Г) Расход топлива за отчетный год.

Нормы расхода масла определяются из расчета :

А) На каждые 100 км. пробега;

Б) На 100 литров расхода топлива;

В) На 100 тонно – км. транспортной работы;

Г) На 100 л.с. мощности двигателя.

Раздел № 7. Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин.

Комплекс методов снижения затрат и повышения эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта это

А) Ресурсосбережение

На любое транспортное предприятие, функционирующее на рынке, действуют законы рынка, позволяющие регулировать деятельность в определенных рамках, укажите что характерно для ЗАКОНА ограниченности ресурсов:

А) отражает тот факт, что при ограниченности ресурсных и технологических возможностей не все потребности общества (покупателей) могут быть удовлетворены.

Б) начинает действовать при замене фирмой в процессе деятельности одного вида услуг другим (дополнительным)

В) увеличение некоторых переменных затрат (например, труда и материалов) по отношению к неизменным затратам (земля, основные фонды) приводит к увеличению производства продукции.

К Основным задачам инженерно-технической службы АТП относятся:

А) определение технической политики ведомства, региона, объединений и предприятий по технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта

Б) организация материально-технического обеспечения и хранения запасных частей, эксплуатационных материалов, технологического оборудования;

В) обобщение, распространение и реализация передового опыта технической эксплуатации;

все варианты верны

Для характеристики производственно-технической базы АТП применяются обобщающие показатели к которым можно отнести:

А) капиталовложения в ПТБ, приходящиеся на один автомобиль

Б) число рабочих постов, приходящихся на 1 млн км суммарного пробега

В) площади производственно-складских и вспомогательных помещений на один автомобиль

Раздел № 8. Утилизация и повторное использование ресурсов.

Согласно «Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» РАСХОД ТОПЛИВА при сроке эксплуатации автомобиля более 5 лет:

А) увеличивается до 5%

Б) увеличивается до 10%

В) увеличивается до 15%

Г) увеличивается до 20%

Согласно «Нормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» РАСХОД ТОПЛИВА при сроке эксплуатации автомобиля более 8 лет:

А) увеличивается до 10%

Б) увеличивается до 15%

В) увеличивается до 20%

Г) увеличивается до 30%

При каком условии происходит снижение расхода топлива до 15% согласно «Нормам расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте:

А) Работа на дорогах общего пользования за пределами городской зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 метров) на дорогах I, II и III категорий

Нормы эксплуатационного расхода смазочных материалов (с учетом замены и текущих дозаправок) установлены из расчета на:

А) 100 км пробега

Б) 100 л от общего расхода топлива

В) 100 км транспортной работы

Автоматизированная система контроля и учета расхода топлива позволяет:

А) обеспечить непрерывный контроль количества топлива в топливном баке

Б) вести расчет расхода топлива автомобилем за смену

В) следить за соблюдением водителем режима труда и отдыха

Г) проводить автоматическое переключение режимов работы АТС

Расход электроэнергии на освещение предприятий автомобильного транспорта составляет в среднем  общего ее потребления:

А) 5…10 %

Б) 10-15 %

15-20 %

Расшифруйте аббревиатуру АСУО:

автоматизированные системы управления освещением

Снижение напряжения на 1 % вызывает уменьшение светового потока ламп накаливания на

А) 3…4 %

Б) 5-6 %

В) 7-8%

9-10%

Снижение напряжения на 1 % вызывает уменьшение светового потока ламп люминесцентных ламп на:

А) 1,5 %

Б) 2%

В) 3%

5%

Системы предназначенные для организации обмена воздуха во всем объеме крупных производственных помещений называются

Системы общеобменной вентиляции

Под энергоэффективностью технологического оборудования понимается:

оптимальное использование энергетических ресурсов в процессе эксплуатации

А.1 Вопросы для опроса:

Раздел № 1 Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики.

- Материалы и оборудование, используемые при  текущем ремонте автомобилей.

- Материалы и оборудование, используемые при капитальном ремонте автомобилей.

- Методы ресурсосбережения на АТП.

- Виды материальных и энергетических ресурсов используемых в автомобильном транспорте.

- Первичные материальные и энергетические ресурсы, используемые в АТП.

Раздел № 2 Виды ресурсов и их квалификация.

- Вторичное использование  изделий из металлов при разборке автомобилей.

- Вторичное использование масел, смазок и технических жидкостей.

- Использование твердых отходов АТП.

- Переработка и использование изношенных покрышек и камер.

- Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт АКБ. Увеличение срока службы АКБ.

- Повторное использование воды для мойки автомобилей.

Раздел № 3 Общие принципы и пути ресурсосбережения на автомобильном транспорте.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильных шин.

- Неравномерный износ протектора шин. Ремонт шин и их утилизация.

- Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта.

- Ресурсы автотранспортного предприятия

- Изменение качества ТСМ. Оперативная проверка качества топлива и масла

- Способы восстановления качества ТСМ при эксплуатации.

Раздел № 4 Организация и технология сбережения ресурсов технологического процесса.

- Концепция обеспечения, контроля и регулирования нормативно-технического состояния автомобильного парка России.

- Применение альтернативных видов топлива и энергии в автомобильном транспорте. Их влияние на ресурсосбережение в системе ТО и ремонта.

- Дать характеристику биотопливу

- Основные элементы материально-технического снабжения

- Влияние технического обслуживания на расход ГСМ, поясните.

- Сферы и сравнительная эффективность применения альтернативных топлив

Раздел № 5 Экономия моторного топлива

- Организация технологического процесса ТО

- Организация технологического процесса ТР

- Проблемы системы ТО и ремонта

- Роль службы главного механика в экономии ресурсов

- Диагностирование как метод ресурсосбережения в технологическом процессе обслуживания автомобильной техники

- Классификация факторов определяющих потребность в запасных частях

Раздел № 6 Рациональное использование смазочных материалов.

- Автомобильный транспорт как потребитель ресурсов

- Влияние стиля вождения на расход топлива и масла

- Общие сведения об альтернативном виде топлива

- Общие сведения о ресурсосбережение. Основные задачи ресурсосбережения на АТП

- Метод ТО автомобиля на универсальных постах. Преимущества и недостатки

- Условия, обеспечивающие сокращение расхода шин

Раздел № 7 Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин

- Виды ресурсов. Дать их характеристику

- Дорожные условия, их влияние на долговечность и ремонтнопригодность автомобиля

- Метод ТО на специализированных постах Преимущества и недостатки

- Ресурсосберегающие смазочные материалы с антифрикционными добавками

- Отработанные масла, организация сбора и утилизация

- Штабельные и стеллажные способы хранения материалов.

- Перечислить процессы переработки отработанных моторных масел, используемых для их регенерации

- Зависимость расхода топлива от конструкции автомобиля

- Уменьшение потерь топлива в процессе его транспортировки, хранения и при заправке

- Пути снижения топливозатрат в подсистеме службы технической эксплуатации и службы перевозок

Раздел № 8 Утилизация и повторное использование ресурсов.

- Перечислите варианты повторного использования нефтепродуктов

- Организация хранения автомобильных покрышек, шин, резиновых и других технических материалов

- Основные задачи ресурсосбережения, понятие об экономном расходовании ресурсов.

- Надежность автомобиля и ресурсосбережение

- Ресурсосбережение при организации проведения мойки автомобиля

- Влияние пробега и других эксплуатационных факторов на расход запасных

Блок B

В.1 Типовые задачи

Раздел № 1. Общие проблемы энергосбережения и планирование технологического процесса

Задача Определить среднюю массовую теплоемкость газовой смеси при постоянном давлении  и постоянном объёме. Данные для своего варианта приведены в таблице 2

| Вариант | Интервал температур | Состав газовой смеси % |
| --- | --- | --- |
|  |  | О2 | N2 | CO | CO2 | H2O | H2 | SO2 |
| 1 | 0 – 200 | 7,2 | 80,5 | - | 12,3 | - | - | - |
| 2 | 150 - 500 | 7,1 | 80,3 | 0,4 | 12,2 | - | - | - |
| 3 | 350 - 1000 | - | 52 | 24 | 6 | - | 18 | - |
| 4 | 200 – 800 | 7 | 74 | 1 | 12 | 6 | - | - |
| 5 | 150 - 950 | 7 | 75 | - | 12 | 6 | - | - |
| 6 | 0 – 600 | 6 | 75 | - | 11 | 8 | - | - |
| 7 | 400 – 900 | 3 | 60 | - | 15 | - | - | 22 |
| 8 | 400 - 1000 | - | 65 | 10 | 7 | - | 6 | 12 |
| 9 | 100 – 850 | 7,5 | 74,43 | 0,37 | 17,7 | - | - | - |
| 10 | 0 – 800 | 8 | 80 | 1 | 11 | - | - | - |
| 11 | 125 – 625 | - | 60,03 | 27,63 | 10,86 | - | 1,48 | - |
| 12 | 340 – 780 | - | 7 | 15 | - | - | 46 | 32 |
| 13 | 250 – 1000 | - | 58,6 | 27,6 | 4,8 | 2 | 7 | - |
| 14 | 130 – 670 | - | 76,8 | 1,3 | 21,28 | - | 0,5 | 0,12 |
| 15 | 300 – 700 | - | 61,5 | 2,89 | 7,9 | 15,71 | 12 | - |
| 16 | 120 – 600 | - | 51,2 | - | 47,6 | - | 1,2 | - |
| 17 | 250 – 850 | 12 | 70 | - | 18 | - | - | - |
| 18 | 20 – 400 | 5 | 60 | 15 | 13 | - | 7 | - |
| 19 | 350 – 850 | 6 | 20 | 10 | 44 | - | - | 20 |
| 20 | 500 – 1000 | - | 72 | 1 | 18 | - | 4 | 5 |
| 21 | 100 – 700 | 2 | 66 | 12 | 20 | - | - | - |
| 22 | 10 – 320 | - | 68 | 10 | 20 | - | 2 | - |
| 23 | 0 - 650 | 5 | 55 | 23 | 17 | - | - | - |

Задача  Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном  состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе, и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл.2,1., зависимость величины теплоемкости от температуры приведена в приложении 1.

| Последняя цифра шифра | Процесс | t1,(c | t2,(c | Предпоследняя цифра шифра | Газ | Р1, МПа | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Изохорный Изобарный Адиабатный Изохорный Изобарный Адиабатный Изохорный Изобарный Адиабатный Изобарный | 2400 2200 2000 1800 1600 1700 1900 2100 2300 1500 | 400 300 300 500 400 100 200 500 300 100 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | О2 N2 H2 N2 CO CO2 N2 H2 O2 CO | 1 4 2 3 5 6 8 10 12 7 | 2 5 10 4 6 8 3 12 7 9 |

Раздел № 2.Энергосберегающие технологии в энергоемких отраслях промышленности.

Задача  Провести термодинамический расчет поршневого двигателя, работающего по циклу Дизеля, если начальный удельный объем газа (1; степень сжатия ; начальная температура сжатия t1; количество тепла, подводимое в цикле q1. Определить параметры состояния в крайних точках цикла. Энтальпию (h), внутреннюю энергию (U) определить относительно состояния газа при Т0 = 0 К, энтропию (S) — относительно состояния при условиях  Т0 = 273 К, Р = 0,1 МПа. Построить цикл в pv- и Ts-координатах. Для каждого процесса определить работу, количество подведенного и отведенного тепла, изменение внутренней энергии, энтальпию и энтропию. Определить работу цикла, термический КПД цикла. Рабочее тело - воздух, масса 1 кг. R = 0,287кДж/кг(К; Ср = 1кДж/кг(К.      Данные к задаче выбрать из табл.

Таблица

| Последняя цифра шифра |  | Предпоследняя цифра шифра | Начальная температура сжатия, t1,(c | q1, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 14 15 20 18 16 15 14 16 18 20 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 25 20 15 30 40 35 50 30 28 45 | 900 800 500 600 400 850 700 450 550 600 |

Раздел № 3.Энергосберегающие технологии в теплоснабжении промышленных предприятий и муниципального хозяйства.

Задача 4. Определить конечное состояние газа, расширяющегося политропно от начального состояния с параметрами Р1, t1, изменение внутренней энергии, количество подведенной теплоты, полученную работу, если задан показатель политропы (n), конечное давление Р2. Показать процесс в pv- и Ts-координатах. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл.

Таблица

| Последняя цифра шифра | Р1, МПа | t1,(c | Р2, МПа | n | Предпоследняя цифра шифра | Газ | m, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 | 100 70 110 120 80 90 130 150 200 250 | 0,1 0,5 1,0 1,5 0,5 1,2 1,5 0,2 2 3,5 | 1,2 1,5 1,4 1,1 1,3 1,2 1,4 1,6 1,2 1,5 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | О2 N2 CO N2 H2 О2 CO2 О2 CO N2 | 1 2 3 4 5 6 8 2 5 3 |

Задача Определить экономию электроэнергии ΔWΣ за счет компенсации реактивной мощности, если известна схема питания ЦТП (рисунок 4), ИП, количество трансформаторов – два, количество питающих кабелей – два, длина кабелей – 420 м, мощность потребителей – Sрасч = 2500 кВА, напряжение питания – 6 кВ, коэффициент мощности до и после компенсации – Cos φдк = 0,78, Cos φпк = 0,95, а также число часов использования максимальной нагрузки – Тmax = 5000 часов. Принята раздельная работа для линий и трансформаторов.

В.2 Темы практических занятий

Раздел № 4. Организация и технология сбережения ресурсов технологического процесса. Экономия моторного топлива.

Раздел № 5. Экономия моторного топлива.

Рациональное использование смазочных материалов

Раздел № 6. Рациональное использование смазочных материалов

Рациональная эксплуатация и пути экономии расхода шин.

Блок C

С.0 Индивидуальные творческие задания

Задание № 1 Для новых моделей, марок и модификаций автомобильной техники руководители местных администраций регионов и предприятий вправе вводить в действие разрабатываемые НИИ АТ в установленном порядке временные нормы. С учетом приведенных базовых норм потребления топлива и топливо-смазочных материалов рассчитать нормы потребления парка автомобилей АТП с учетом фактических пробегов. Разработать годовую программу потребления топливо-смазочных ресурсов.

1.1. Легковые автомобили.

Для легковых автомобилей нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01∙Нs∙S∙(1 + 0,01∙D),

Qн – нормативный расход топлива, литры;

Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км;

S – пробег автомобиля, км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.

1.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ.

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
| --- | --- | --- |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5M) | 8,5 | Б |
| ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,0 | Б |
| ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5M) | 7,8 | Б |
| ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5M) | 11,3 | Б |
| ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13,0 | Б |
| ГАЗ-24-07 | 16,5 | СНГ |
| ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5M) | 12,2 | Б |
| ГАЗ-3110 (Rover-4L-2,966-136-5M) | 10,7 | Б |
| УАЗ-3163-10 “Патриот” | 13,5 | Б |

1.1.2. Легковые автомобили зарубежные.

| Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8,5 | Б |
| --- | --- | --- |
| Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9,4 | Б |
| Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6,9 | Д |
| Opel Vectra 2.0i (4L-1,998-136-5M) | 8,8 | Б |

1.2 Автобусы.

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01∙Нs∙S∙(1 + 0,01∙D) + Нот∙Т,

где Qн – нормативный расход топлива, литры;

Hs – транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S – пробег автобуса, км;

Нот – норма расхода топлива при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/час;

Т – время работы автобуса с включенным отопителем, час;

D – поправочный коэффициент.

Нормы расхода топлива на обогрев салонов автобусов и кабин автомобилей независимыми отопителями.

| Марка и модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлива, литров в 1 час работы на линии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikarus-250… | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-280 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | с учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ-699 | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ-4202 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |

Пользование отопителями предполагается в зимнее (в тот период, когда автомобиль работает по нормам расхода топлива с применением зимних надбавок), а также в холодное время года при среднесуточной температуре ниже +5˚С.

Автобусы отечественные и стран СНГ.

| Модель, марка, модификация автобуса | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
| --- | --- | --- |
| ЛАЗ-695 (с двигателем ЗИЛ-375) | 44,0 | Б |
| ЛАЗ-699 | 43,0 | Б |
| ЛАЗ-699 Р (ЯМЗ-236Ь2-6V-11,15-180-5М) | 28,1 | Д |
| ЛАЗ-4202 | 35,0 | Д |
| ЛиАЗ-677… | 54,0 | Б |
| ЛиАЗ-5256 | 46 | Д |
| ПАЗ-3201 | 36,0 | Б |
| ПАЗ-3205 (ЗМЗ-5234.10-8V-4.67-130-4М) | 32,0 | Б |
| ПАЗ-3205-70 (D-245.7-4L-4,75-122,4-5М) | 20,9 | Д |

Автобусы зарубежные.

| Ikarus-250 | 31,0 | Д |
| --- | --- | --- |
| Ikarus-280 | 43,0 | Д |
| Mercedes-Benz 0814 (4L-4,0-136-5M) | 17,9 | Д |

1.3. Грузовые бортовые автомобили.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01∙(Hsan∙S + Hw∙W)(1 + 0,01∙D),

где S – пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan – норма расхода топлива на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза:

Hsan = Нs + Hg∙Gтр, л/100 км,

где Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км;

для одиночного грузового автомобиля Hsan = Hs.

Hg – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т∙км;

Gтр – собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т∙км; её значения в зависимости от вида топлива указаны выше, Hg = Hw;

W – объем транспортной работы, т∙км;

W = Gтр∙Sгр,

где Gтр – масса груза, т;

Sгр – пробег с грузом, км.

Таким образом, для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме норма расхода топлива увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах:

для бензина – до 2 л; дизельного топлива – до 1,3 л; СНГ – до 2,64 л; СПГ – до 2 м3; при газодизельном питании ориентировочно – до 1,2 м3 природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлива (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов в зависимости от вида топлива аналогичным образом.

Грузовые бортовые автомобили отечественные и стран СНГ.

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
| --- | --- | --- |
| ГАЗ-53 | 25,0 | Б |
| ГАЗ-53-07 | 37,0 | СНГ |
| ГАЗ-53-27 | 25,5 | СПГ |
| ГАЗ-3302 «Газель» (ЗМЗ-403, 10-4L-2,3-110-5M) | 15,5 | Б |
| ЗИЛ-130 | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-131 | 41,0 | Б |
| ЗИЛ-431410… | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) | 19,5 | Д |
| КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
| КрАЗ-255Б, … | 42,0 | Д |
| МАЗ-5334, 5335… | 23,0 | Д |
| МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 25,5 | Д |
| МАЗ-6303 (8V-14,86-300-8М) | 26,0 | Д |
| МАЗ-7310 | 98,0 | Д |
| УАЗ-452 | 16,0 | Б |
| УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4М) | 16,5 | Б |
| Урал-377 | 44,0 | Б |
| Урал-4320, … | 32,0 | Д |
| Зарубежные |
| IFA W50L | 20,0 | Д |
| Tatra 111 R | 33,0 | Д |

1.4. Тягачи.

Для седельных тягачей нормируемое значение расхода топлива рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами.

Тягачи отечественные и стран СНГ.

| Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
| --- | --- | --- |
| БелАЗ-6411 | 95,0 | Д |
| ГАЗ-63 Д | 26,0 | Б |
| ЗИЛ-130 В… | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-441510… | 31,0 | Б |
| ЗИЛ-541730 (ЯМЗ-236БЕ-7-6V-11,15-250-8М) | 17,6 | Д |
| КамАЗ-5410… | 25,0 | Д |
| КрАЗ-6444 | 37,0 | Д |
| МАЗ-5433 | 23,0 | Д |
| МАЗ-6422… | 35,0 | Д |
| МАЗ-7310… | 98,0 | Д |

1.5. Самосвалы.

Для автомобилей-самосвалов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

Qн = 0,01·Hs·S·(1+0.01·D)+Hz·Z ,

где Hs – транспортная норма расхода топлива с учетом транспортной работы с нормируемой загрузкой самосвала (коэффициент 0,5); л/100 км,

Hz – дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, самосвального автопоезда, л;

С помощью этой нормы учитывают расход топлива на маневрирование самосвала в местах погрузки-разгрузки и на работу опрокидывающего механизма.

Z – количество ездок с грузом за смену;

Hz – на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

до 0,25 л жидкого топлива (до 0, 33 л СНГ,

до 0,25 м³ природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

до 0,2 м³ природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа БелАЗ дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1,0 л.

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускаемся нормировать расход топлива так же, как и для бортовых автомобилей.

Для самосвальных автопоездов нормируемый расход топлива:

Qн = 0,01·Hsапс·S·(1+0.01·D)+Hz·Z ,

где Hsапс – норма расхода топлива самосвального автопоезда:

Hsапс = Нs + Нw·(Gпр + 0,5·q), л/100 км

где Gпр – собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q – грузоподъемность прицепа, полуприцепа

(0,5·q – с коэффициентом загрузки 0,5), т.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма как для седельного тягача) норма расхода топлива увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки 0,5):

бензина – до 2 л;

дизельного топлива – до 1,3 л;

сжиженного газа – до 2,64 л;

природного газа – до 2 м³.

Самосвалы отечественные и стран СНГ

| Марка, модель, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо |
| --- | --- | --- |
| БелАЗ-7527 | 160,0 | Д |
| ГАЗ-САЗ-53Б ГАЗ-САЗ-2500, -3507, -3508 | 28 | Б |
| ГАЗ-САЗ-4509 (ГАЗ-542-6l-6, 235-138-4М) | 17,0 | Д |
| ЗИЛ-ММЗ-555 ЗИЛ-ММЗ-4502 | 37,0 | Б |
| ЗИЛ-ММЗ-45023 | 50,0 | СНГ |
| ЗИЛ-ММЗ-45054 | 37,5 | СПГ |
| КамАЗ-5511 | 34,0 | Д |
| КамАЗ-55111 (ЯМЗ-238М-8V-14. 86-240-5М) | 36,5 | Д |
| КамАЗ-55118 | 31 плюс 9,0 Или 35 | СПГ Д Д |
| КрАЗ-256 КрАЗ-6510 | 48,0 | Д |
| МАЗ-510 МАЗ-5549, -5551 | 28,0 | Д |
| МАЗ-5516 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 42,0 | Д |

Нормирование расхода смазочных материалов

Расход тормозных, охлаждающих и других рабочих жидкостей определяется в количестве и объеме заправок и дозаправок на один автомобиль в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, инструкциями оп эксплуатации и т. п.

Индивидуальные эксплуатационные нормы расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего расхода топлива автомобилем, не более

| Марка, модель а/м | Моторные масла | Трансмиссионные и гидравлические масла | Специальные масла и жидкости | Пластичные смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Легковые автомобили Автомобили зарубежного производства и АвтоВАЗ всех моделей и модификаций ГАЗ-24 ГАЗ-3102 УАЗ-469, -3151 | 0,6 1,8 1,7 2,2 | 0,1 0,15 0,15 0,2 | 0,03 0,05 0,05 0,05 | 0,1 0,1 0,1 0,2 |
| Автобусы Ikarus-180...280 ЛАЗ-4202 ЛиАЗ-5256 ПАЗ-672, -3201…3206 | 4,5 2,8 2,8 2,1 | 0,5 0,4 0,4 0,3 | 0,1 0,15 0,3 0,1 | 0,3 0,35 0,35 0,25 |
| Бортовые грузовые автомобили ГАЗ-53 ЗИЛ-130, -131, -133, -4314… КамАЗ-4310, -5320, … МАЗ-500, -5334... | 2,1 2,2 2,8 2,9 | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,1 0,1 0,15 0,15 | 0,25 0,2 0,35 0,35 |
| Тягачи ЗИЛ-130В, -4413… КамАЗ-5410… МАЗ-5430… | 2,0 2,8 2,8 | 0,3 0,4 0,4 | 0,1 0,15 0,1 | 0,2 0,35 0,3 |
| Самосвалы ГАЗ-53Б, ГАЗ-САЗ-3507… ЗИЛ-ММЗ-555, -4502,… КамАЗ-5510… МАЗ-503, -5549… | 2,1 2,0 2,8 2,9 | 0,3 0,3 0,4 0,4 | 0,1 0,1 0,15 0,15 | 0,25 0,2 0,35 0,35 |

Для автомобилей и их модификаций, на которые отсутствуют индивидуальные нормы расхода масел и смазок, установлены следующие временные нормы расхода масел и смазок:

Временные справочные нормы расхода масел и смазок

| Виды и сорта масел (смазок) | Временная норма расхода масел в литрах (смазок в кг) на 100 л общего нормируемого расхода топлива, не более, для: |
| --- | --- |
|  | Легковых, грузовых автомобилей и автобусов, работающих на бензине, сжатом и сжиженном газе | Легковых, грузовых автомобилей и автобусов, работающих на дизельном топливе | Внедорожных автомобилей-самосвалов, работающих на дизельном топливе |
| Моторные масла | 2,4 | 3,2 | 4,5 |
| Трансмиссионные и гидравлические масла | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Специальные масла и жидкости | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| Пластичные (консис- тентные) смазки | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Если иметь в виду текущий расход смазочных материалов и потребность в текущих дозаправках, то можно ориентироваться на данные заводов-изготовителей по этому показателю. Например, по двигателю УМЗ-421 Ульяновского предприятия «Мотор» расхода масла считается нормальным, если не превышает 200 г на 1000 км пробега и сильно зависит от нагрузки на двигатель. В эксплуатации отмечено, что если двигатель работает в городском режиме при 1900-2600 об/мин, на 3-ей и 4-й передачах, расход масла легко укладывается и в более жесткие нормы (50…100 г на 1000 км пробега).

Задание № 2 Определить часовой расход топлива для непрерывно действующей камерной печи. Топливо-мазут. Производительность КГ печи - 741 кг/ч Угар металла - 1,3 % от массы нагреваемого металла, потеря от химического недожога q3 = 1,5 % от теплоты сгорания топлива. Температура уходящих газов =1300 °С. Определить также экономию топлива в случае подогрева воздуха до 400 °С. Потеря тепла в окружающую среду равна 473470 кДж/ч. Теплота сгорания топлива 40000 кДж/кг . Температура мазута, поступающего на горение, tм = 90 °С , температура воздуха, поступающего на горение, 20 °С. Расход воздуха, поступающего на горение, V 0 = 10,7 м3/кг, коэффициент избытка воздуха α = 1,15. Объемная теплоемкость воздуха св = 1,3 кДж/м3ᵒС

Задание № 3 Для подачи сетевой воды установлен насос производительностью 500 м3/ч , напором 70 м, числом оборотов 3000 об/мин, КПД 82 %, мощностью 120 кВт. В результате реконструкции тепловой сети напор насоса целесообразно уменьшить на 10 м, а также снизить расход воды на 10 %. Определить расход энергии до реконструкции тепловой сети и после реконструкции, а также экономию топлива за счет реконструкции сети, если число часов работы насоса составляет 4000, а удельный расход условного топлива на производство электроэнергии КГ bэ = 0,3 кг/кВтч. Регулировать производительность насоса и к В т ч напора с помощью изменения числа оборотов насоса.

Задание № 4 Уравнение теплового баланса калорифера

Составить уравнение теплового баланса калорифера, определить расход пара, диаметр паропровода, диаметр конденсатопровода, размеры воздуховодов до и после калорифера, расход топлива и стоимость нагревания воздуха. Расчетная схема калорифера приведена на рис.1.

Задание № 5 Расчет подогревателя щелока

Составить уравнение теплового баланса подогревателя щелока и определить температуру, до которой нагревается щелок в теплообменнике, если коэффициент потерь составляет 2 % от поступившей теплоты в подогреватель с паром. Рассчитать расход топлива для нагревания щелока и диаметры паропровода и щелокопровода. Расчетная схема подогревателя щелока приведена на рис.2.

Задание № 6 Расчет котла-утилизатора

Определить количество пара, вырабатываемого котломутилизатором, установленным за мартеновской печью, а также рассчитать годовую экономию топлива (природного газа). Расчетная схема водотрубного котла-утилизатора приведена на рис.3.

Задание № 7 Расчет паропровода Определить экономическую эффективность применения тепловой изоляции паропровода. Расчетная схема изолированного паропровода приведена на рис.4.

Задание № 8 Расчет экономии топлива при сушке бумаги Рассчитать экономию природного газа на сушку бумаги, если понизить температуру отработавшей паровоздушной смеси от 80 °С до 70 °С. Схема сушильной части бумагоделательной машины приведена на рис.6.

Задача № 9 Расчет нагревательной печной установки

Составить уравнение теплового баланса нагревательной установки и рассчитать технологический и энергетический коэффициенты полезного действия. Определить относительные потери с уходящими газами с материалом и в окружающую среду. Схема нагревательной печной установки приведена на рис.7.

Блок D

Вопросы к зачету

- Методы технического обслуживания автомобилей.

- Качество смазочного материала – важное направление ресурсосбережения

- Зарубежный опыт экономии ресурсов в технологических процессах

- Пути использования отработанных масел

- Материалы, используемые в автомобильном транспорте.

- Материалы и оборудование, используемые при  текущем ремонте автомобилей.

- Материалы и оборудование, используемые при капитальном ремонте автомобилей.

- Методы ресурсосбережения на АТП.

- Виды материальных и энергетических ресурсов используемых в автомобильном транспорте.

- Первичные материальные и энергетические ресурсы, используемые в АТП.

- Вторичные материальные и энергетические ресурсы, используемые в АТП.

- Классификация перерабатываемых отходов.

- Классификация утилизируемых отходов на АТП и их краткая характеристика.

- Использование, переработка и утилизация отслуживших АКБ и отработанного электролита.

- Вторичное использование  изделий из металлов при разборке автомобилей.

- Вторичное использование масел, смазок и технических жидкостей.

- Использование твердых отходов АТП.

- Переработка и использование изношенных покрышек и камер.

- Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт АКБ. Увеличение срока службы АКБ.

- Повторное использование воды для мойки автомобилей.

- ТО-1 и ТО-2 , и их влияние на ресурсосбережение в АТП.

- Факторы, влияющие на потребность и расход запасных частей и материалов.

- Организация складского хозяйства и учета расхода запасных частей и материалов на АТП.

- Перевозка, хранение и раздача топлив и смазочных материалов. Потери, методы устранения.

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильных шин.

- Неравномерный износ протектора шин. Ремонт шин и их утилизация.

- Система материально-технического обеспечения автомобильного транспорта.

- Нормы потребности топлива грузовых и специальных автомобилей. Особенности, отличия.

- Изменение качества ТСМ. Оперативная проверка качества топлива и масла

- Способы восстановления качества ТСМ при эксплуатации.

- Виды потерь и мероприятия по сокращению потерь моторного топлива.

- Нормирование расхода топлива и других материалов.

- Факторы, влияющие на расход топлива при эксплуатации автомобилей.

- Факторы, определяющие НТП в свете технической эксплуатации автомобилей и их связь с ресурсосбережением.

- Мероприятия ресурсосбережения АТП в свете НТП.

- Применение альтернативных видов топлива и энергии в автомобильном транспорте. Их влияние на систему ТО и ремонта.

- Дать характеристику биотопливу

- Основные элементы материально-технического снабжения

- Факторы, влияющие на расход топлива автомобилем

- Влияние технического обслуживания на расход ГСМ, поясните.

- Суть нормирования расхода топлива

- Назовите методы определения нормативного расхода топлива на транспортную работу

- Основы сбора, хранения и очистки отработавших ГСМ

- Назовите базовые технологии переработки вторичного сырья

- Организация технологического процесса ТО

- Организация технологического процесса ТР

- Проблемы системы ТО и ремонта

- Роль службы главного механика в экономии ресурсов

- Диагностирование в технологическом процессе обслуживания автомобильной техники

- Классификация факторов определяющих потребность в запасных частях

- Схема потребления первичных и вторичных ресурсов

- Отходы транспортного предприятия

- Критерии экономии ресурсов

- Экологические критерии экономии ресурсов

- Автомобильный транспорт как потребитель ресурсов

- Влияние стиля вождения на расход топлива и масла

- Общие сведения об альтернативном виде топлива

- Общие сведения о ресурсосбережение. Основные задачи ресурсосбережения

- Метод ТО автомобиля на универсальных постах

- Условия, обеспечивающие сокращение расхода шин

- Виды ресурсов. Дать их характеристику

- Дорожные условия, их влияние на долговечность и ремонтопригодность автомобиля

- Метод ТО на специализированных постах

- Ресурсосберегающие смазочные материалы с антифрикционными добавками

- Отработанные масла, организация сбора и утилизация

- Факторы, влияющие на расход смазочных материалов

- Перечислить процессы переработки отработанных моторных масел, используемых для их регенерации

- Зависимость расхода топлива от конструкции автомобиля

- Уменьшение потерь топлива в процессе его транспортировки, хранения и при заправке

- Пути снижения топливозатрат в подсистеме службы технической эксплуатации и службы перевозок

- Классификация эксплуатационных материалов

- Агрегатный метод ремонта автомобилей

- Утилизация и вторичное использование автотранспортных средств, пришедших в негодность

- Классификация средств технического диагностирования

- Перечислите варианты повторного использования нефтепродуктов

- Утилизация и повторное использование шламов очистных сооружений

- Промасленные ветоши отработанных масленых фильтров почвы и песка загрязненных нефтепродуктами

- Факторы, определяющие НТП в свете технической эксплуатации автомобиля

- Права и обязанности полномочия структур управления при нормирование расхода топлив и смазочных материалов

- Ресурсосбережение при организации проведения мойки автомобиля

- Размер и периодичность заказа запасных частей

- Мероприятия ресурсосбережения АТП в свете НТП

- Назовите пути экономии воды

- Специализированная бригада, комплексная бригада, аггрегатноучастковая бригада преимущества и недостатки каждого вида бригад

- Система ТО и ремонта автомобиля

- Основные мероприятия обеспечивающие экономию первичных ресурсов

- Снижение затрат на ТО и Р направления и способы

- Направления и методы повышения износостойкости и надёжности машин

- Недостатки метода ТО автомобилей на универсальных постах

- Методы определения потребности в запасных частях

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оценивание выполнения тестов

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота выполнения тестовых заданий; Своевременность выполнения; Правильность ответов на вопросы; Самостоятельность тестирования. | Выполнено более 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос |
| Хорошо |  | Выполнено от 75 до 95 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др. |
| Удовлетворительно |  | Выполнено от 50 до 75 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками. |
| Неудовлетворительно |  | Выполнено менее 50 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях). |

Оценивание ответа на практическом занятии (собеседование, доклад, сообщение и т.п.)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | Полнота изложения теоретического материала; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; Культура речи; Степень осознанности, понимания изученного Глубина / полнота рассмотрения темы; Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Оценивание индивидуального творческого задания

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1 Полнота изложения теоретического материала; Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); Самостоятельность ответа; теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в результате; научность подхода к решению; владение терминологией; оригинальность замысла; уровень новизны; характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушателей и др.) | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на новейшие цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Хорошо |  | Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргументированный текст, подкрепленный знанием литературы и источников по рассматриваемому вопросу, ссылка на цивилистические исследование, проводившиеся по данному вопросу, использование современных статистических данных |
| Удовлетворительно |  | Текст с незначительным нарушением логики изложения материала, допущены неточности (при ссылках на нормативно-правовые акты, статистику) без использования статистических данных либо с использованием явно устаревших материалов |
| Неудовлетворительно |  | Не вполне логичное изложение материала при наличии неточностей, незнание литературы, источников по рассматриваемому вопросу |

Оценивание ответа на зачете

| Бинарная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Зачтено | 1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий); 4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи. | 1 Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями. Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. |
| Незачтено |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т. е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Основными этапами формирования компетенций по дисциплине при изучении студентами дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов. В целом по дисциплине оценка «зачтено» ставится в следующих случаях:

-  обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок.

- обучаемый способен  продемонстрировать самостоятельное применение знаний, умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке.

- обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне.

Оценка «незачтено» ставится при неспособности обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об отрицательных результатах освоения учебной дисциплины.

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы оценочных средств текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной аттестации).

Таблица  - Формы оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практические задания и задачи | Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Рекомендуется для оценки знаний умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в в системе электронного обучения Мoodle. | Комплект задач и заданий |
| 3 | Индивидуальное творческое задание | Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Рекомендуется для оценки умений и владений студентов. Форма предоставления ответа студента: письменная или работа в системе электронного обучения Мoodle. | Темы индивидуального творческого задания |
| 4 | Тест | Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающегося. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Используется веб-приложение «Универсальная система тестирования БГТИ». На тестирование отводится 60 минут. Каждый вариант тестовых заданий включает 40 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос дается 1 балл. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набрал 50 % правильных ответов. Оценка «не зачтено» ставится, если студент набрал менее 50 % правильных ответов. | Фонд тестовых заданий |
| 5 | Зачет (дифференцированный зачет) | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. С учетом результативности Работы студента может быть принято решение о признании студента освоившим отдельную часть или весь объем учебного предмета по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента – «зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к зачету. |